## Slide 1
Tugas 4 Disusun Oleh Kelompok 4
Teknik Instrumentasi
Sistem Monitoring Temperature dan Kelembaban Kumbung Jamur Tiram untuk Menjaga Kualitas Inkubasi

## Slide 2
Teknik Instrumentasi
ANGGOTA KELOMPOK
Muhammad Naufal Zuhair
Yanuar Ramansyah
2042231005
2042231057
Galuh Pandu Satrio
2042231019

## Slide 3
LATAR BELAKANG
Budidaya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu kegiatan pertanian hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan gizi tinggi, serta potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah dataran tinggi. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan budidaya jamur tiram dengan memikirkan kondisi lingkungan tumbuh, seperti suhu dan kelembaban. Jamur tiram putih tumbuh optimal pada suhu 16–28°C, dengan rentang ideal pertumbuhan tubuh buah berkisar 16–22°C dan kelembaban udara antara 80–90%. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem monitoring otomatis yang mampu melakukan pencatatan suhu dan kelembaban secara real-time, menyimpan data secara time-series, dan dapat diakses baik secara lokal maupun jarak jauh.
Teknik Instrumentasi

## Slide 4
01
02
03
RUMUSAN MASALAH
Tidak adanya sistem monitoring real-time berbasis sensor di kumbung atau rumah jamur?
Tidak adanya penyimpanan data historis suhu dan kelembaban?
Teknik Instrumentasi
Perlunya visualisasi data untuk pengambilan keputusan oleh petani?

## Slide 5
01
02
03
RUMUSAN MASALAH
Membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis sensor SHT20.
Mengirimkan data secara real-time ke TCP Server dan menyimpan ke sebuah database
Teknik Instrumentasi
Menyediakan dashboard real-time yang dapat diakses dengan mudah

## Slide 6
  Sensor SHT20 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban.
  Komunikasi menggunakan RS485 (Modbus RTU) untuk transmisi data jarak jauh.
  Data yang diterima oleh Embedded Device/Microcontroller dari sensor menggunakan RS45.
  Rust Modbus RTU Client digunakan untuk memproses data dari sensor ke database.
  Database yang digunakan adalah influx DB dan Blockchain
  Visualisasi yang digunakan via Grafana atau display local ,via GUI (Graphical User Interface) menggunakan pythonqt , dan via Web3
DESIGN ARSITEKTUR SISTEM
Teknik Instrumentasi

## Slide 7
Rust Programming
Contoh disamping potongan untuk program SHT20 mengirim data ke tcp server dengan struktur timestamp,lokasi,step prosess,temperature dalam celcius dan kelembapan dalam persentase
SHT20 PROGRAM RUST
Teknik Instrumentasi

## Slide 8
Rust Programming
Contoh disamping potongan untuk program untuk mengirim data yang masuk dari SHT20 ke TCP server dan akan dikirim ke INFLUX DB dan Blockchain ethereum untuk di masukkan databanya
TCP RUST PROGRAMMING
Teknik Instrumentasi

## Slide 9
INFLUX DB
Contoh disamping potongan untuk program untuk mengirim data yang masuk dari SHT20 ke TCP server dan akan dikirim ke INFLUX DB dan Blockchain ethereum untuk di masukkan databanya
VISUALISASI DATABASE
Teknik Instrumentasi

## Slide 10
76.3 %
28.5 °C
Temperature
Kelembapan
Dashboard yang ditampilkan merupakan antarmuka pemantauan real-time yang mengambil data suhu dan kelembaban dari sensor SHT20 yang tersimpan di InfluxDB. Pada bagian utama dashboard, ditampilkan informasi suhu terkini sebesar 28.5 °C dan kelembaban sebesar 76.3 %, dengan indikator centang hijau yang menunjukkan bahwa data diambil secara aktif dari InfluxDB.
DATA GRAFIK GUI PYTHON
Teknik Instrumentasi

## Slide 11
76.3 %
28.5 °C
Temperature
Kelembapan
Dari gambar dashboard monitoring grafana di samping ini menampilkan data suhu dan kelembapan dari sensor SHT20. Pada grafik suhu (temperature), selama rentang waktu 16:51:15 hingga 16:56:00, suhu tercatat berada dalam kisaran antara sekitar 28.42 °C hingga 28.61 °C. Sementara itu, grafik kelembapan (%RH) menunjukkan data yang lebih konsisten. Selama periode waktu yang sama, nilai kelembapan tercatat berada dalam kisaran antara 75.6 %RH hingga 76.8 %RH.
DATA GRAFIK GRAFANA
Teknik Instrumentasi

## Slide 12
Blockchain + Web3
Disamping merupakan visualisasi dari data yang dikirim dari TCP server ke Blockchain dan di visualisasikan ke Web3 dimana ada database dan grafik dibawah.
VISUALISASI
Teknik Instrumentasi

## Slide 13
KESIMPULAN
Implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor SHT20, komunikasi Modbus RTU, dan pengiriman data ke InfluxDB melalui TCP telah berhasil dengan baik, memungkinkan data sensor dibaca secara berkala, diproses dalam format JSON, dan disimpan dalam basis data time-series untuk visualisasi historis dan real-time yang akurat. Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan meliputi penerapan sistem alarm untuk memberikan peringatan dini ketika suhu atau kelembapan melampaui batas aman, integrasi penyimpanan data redundan untuk menjaga keandalan dan keamanan data historis, serta penambahan sistem otomatis seperti penyiraman air yang diaktifkan ketika kelembapan dan suhu berada di bawah nilai set point, guna mencegah kerusakan atau penurunan kualitas produk.
Teknik Instrumentasi

## Slide 14
TERIMAKASIH
Sampai Jumpa
Di Pertemuan Berikutnya
Teknik Instrumentasi